SD101數位無鉛烙鐵ESD  Œ（烙鐵頭專利字號 I 256331號）

| 輸入電壓50~60Hz | AC110V~AC220V全電壓 |
| --- | --- |
| 功率 | 120W |
| 輸出電壓 | 48V DC |
| 溫度穩定度 | ± 2℃ |
| 溫度設定範圍 | 80℃~480℃ |
| 發熱元件 | 電磁式發熱器 |
| 烙鐵頭對地阻抗 | <2Ω |
| 烙鐵頭對地漏電壓 | <2mV |
| 外觀尺寸 (長×寬×高) | 78 × 155 × 125mm |
| 重量 | 1.0 Kg |
| 產品安規 | CE認證 |

․藍色冷光LCD雙組溫度顯示。

․可設定自動休眠、自動關機時間。

․烙鐵筆放置烙鐵架上，立即進入休眠狀態。

․觸動烙鐵筆，立即快速升溫至原設定溫度。

․溫度感應器設計於烙鐵頭前端，快速補償溫度。

․插拔式烙鐵頭更換迅速、便捷。

․烙鐵頭對地漏電壓及接地阻抗，符合國際標準。

․按鍵式數位化溫度校準、操作便捷迅速。

․可設定使用溫度上下限，工作溫度誤差報警。

․ESD靜電防護設計。適用於研發、維修、生產線。

․更換零組件型號/品名：(1) SD101H/烙鐵筆發熱器

(2)SD101-IRON-WIRE/烙鐵筆導線組 (3) SD101-IRON/烙鐵筆

註：*C斜面及圓柱狀吃錫 / *CF斜面吃錫 / *CM凹槽吃錫 / *10D鏟子型除BGA錫球