VECTECH 991D 數位SMD無鉛熱風拆焊機 ESD

991DS 數位無鉛烙鐵 ﹠SMD無鉛熱風拆焊機ESD

VECTECH 991D                                         VECTECH 991DS     註：烙鐵頭詳閱P36

991D ﹠991DS  SMD無鉛熱風拆焊

˙熱風握柄放置於握柄固定架上，立即停止加溫，觸動熱風握柄，立即快速升溫至原設定溫度及風量。

˙可設定密碼，進行面板控制按鍵鎖定，有效防止人員任意更改設定溫度。

˙991D可設定CH1、CH2、CH3工作參數，每組工作參數的溫度、風量；方便拆取不同元件，使用不同的作業參數。

˙採用無碳刷渦輪馬達，大流量、低風壓，使用壽命長。可以完全避免碳刷的使用耗損及碳粉的污染源。

˙1000W大功率輸出，升溫迅速，不受風量影響，輸出溫度精確穩定。

˙數位化溫度校準方式，操作便捷迅速。

˙更換不同尺寸熱風嘴，不需使用工具，更換方便、迅速。

˙主機配置單管直式φ4.4mm熱風頭1只。

˙ESD靜電防護設計。

991DS數位無鉛烙鐵

˙可設定使用溫度上下限，實施溫度報警系統。數位化溫度校準，操作便捷迅速。

˙可設定待機休眠時間、自動關機時間。4組工作模式可供選擇。

˙烙鐵筆放置於握柄固定架上，立即降溫待機休眠，觸動烙鐵筆，立即快速升溫至原設定溫度。及自動關機功能。

˙插拔式烙鐵頭，更換迅速便捷。有效保證烙鐵頭對地漏電壓及對地阻抗，符合國際標準。

˙ESD靜電防護設計。

| 產品型號 | 991D | 991DS |
| --- | --- | --- |
| 輸入電壓50~60Hz | 區分AC110V / AC220V |
| 熱風功率 | 1000W |
| 熱風溫度設定範圍 | 100℃~500℃ |
| 風量設定範圍 | 1~120級 |
| 熱風機最大輸出風量 | 120 l/min |
| 烙鐵輸出電壓/功率 | ------ | 48V DC/120W |
| 烙鐵溫度設定範圍 | ------ | 80℃~480℃ |
| 烙鐵休眠/自動關機時間 | ------ | 0~250分鐘 |
| 烙鐵頭對地阻抗 | ------ | <2Ω |
| 烙鐵頭對地漏電壓 | ------ | <2mV |
| 外觀尺寸 mm | 188(長)×245(寬)×135(高) | 185(長)×245(寬)×135(高) |
| 重量 | 6.7Kg | 7.5Kg |